Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Zakup sceny plenerowej wraz z osprzętem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Scena plenerowa o niżej wskazanych właściwościach:

- konstrukcja dachu dwuspadowa, kwadratowa rama nośna (obwiednia) o wymiarach 10,5 m na 8,5 zawieszona na 4 słupach nośnych. Obwiednia wykonana z kratownic aluminiowych w systemie quadro o wymiarach nie mniej niż 290x290mm i grubości ścianki min. 2 mm. Musi mieć możliwość zawieszenia nagłośnienia w systemie Line Array o mocy minimum 5kW na tzw. stronę;

- słupy nośne zadaszenia wykonane z kratownic aluminiowych o przekroju kwadratu nie mniej niż 290 x 290 mm i grubości ścianki min. 2 mm oraz o wysokości min. 6 metrów. U podstawy podpory boczne z możliwością ich płynnej regulacji przy zetknięciu z podłożem;

- całość konstrukcji zadaszenia mocowana do wózków słupowych poruszających się wzdłuż słupów nośnych za pomocą wyciągarek min. 1,0 tonowych posiadających dopuszczenie techniczne zapewniające swobodne opuszczanie i podnoszenie dachu;

- możliwość montowania na ramie nośnej osprzętu o wadze min. 600 kg;

- łączenie ram całości konstrukcji powinno odbywać się za pomocą tzw. „szybkozłączy”, pola pomiędzy elementami podpierającymi plandekę w takiej ilości aby zapewnić równe ułożenie plandeki pokrycia dachu oraz swobodny odpływ wody na wypadek opadów deszczu;

- dach wykonany z plandeki PCV w kolorze czarnym lub granatowym z atestem trudno palności, odpornym na temperaturę oraz promieniowanie UV;

- komplet siatek chroniących scenę przed wiatrem oraz deszczem w kolorze czarnym; odporne na temperaturę oraz promieniowanie UV z możliwością wejścia na scenę z boku (tylna, dwie boczne);

- belka oświetleniowa o długości 10m, wykonana z aluminium o charakterze quadro 220;

- wciągarki łańcuchowe do dachu z minimalnym udźwigiem 1 tony posiadające dopuszczenie techniczne zapewniające swobodne opuszczanie i podnoszenie dachu (4 sztuki);

- wciągarki do belki oświetleniowej z minimalnym udźwigiem 1 tony posiadające dopuszczenie techniczne zapewniające swobodne opuszczanie i podnoszenie belki oświetleniowej (2 sztuki);

- atestowane podesty sceniczne o wymiarach 2m x 1m i wodoodpornym podłożu antypoślizgowym w systemie łączenia zapewniającym trwałość, szybkość montażu i stabilność konstrukcji (40 sztuk), nogi o płynnej regulacji w zakresie od 1m do 1,5m, umożliwiające bezpieczne umiejscowienie podestu nie tylko w pomieszczeniach zamkniętych, ale również na terenie płaskim, w terenie na nierównym podłożu, gdzie konieczne są różne wysokości dla każdej z nóg w celu wypoziomowania podestu. Wytrzymałość: min. 750 kg/m2 ze współczynnikiem bezpieczeństwa 1,5 bez konieczności montażu dodatkowych stężeń, podesty winny umożliwiać różnorodne modelowanie kształtu sceny, a jej rozmiar nie może mieć negatywnego wpływu na stabilność i bezpieczeństwo;

- podesty nagłośnieniowe o wymiarach 2m x 1m i wodoodpornym podłożu antypoślizgowym, nogi o płynnej regulacji w zakresie od 0,80 m do 1,4 m, umożliwiające bezpieczne umiejscowienie podestu nie tylko w pomieszczeniach zamkniętych, ale również na terenie płaskim, w terenie na nierównym podłożu, gdzie konieczne są różne wysokości dla każdej z nóg w celu wypoziomowania podestu. Wytrzymałość: min. 750 kg/m2 bez konieczności montażu dodatkowych stężeń (4 sztuki);

- barierki zabezpieczające z trzech stron sceny z uwzględnieniem wejścia na scenę;

- schody o regulacji w tym samym zakresie wysokości jak scena, z podestem wodoodpornym o powierzchni antypoślizgowej, barierka ochronna z dwóch stron (2 sztuki);

- zabezpieczenie frontu sceny z plandeki PCV w kolorze czarnym z atestem trudno palności odpornym na temperaturę i promieniowanie UV;

- najazdy progowe kablowe długości 100 cm minimum 3 kanałowe (20 sztuk);

- barierki zabezpieczające szerokości minimum 200 cm a maksimum 250 cm. Łączna długość minimum 80 mb;

- wózek do podestów (1 szt.) oraz wózek do barierek (1 szt.);

- komplet narzędzi montażowych do ustawienia sceny;

- wszystkie elementy zamówienia muszą być fabrycznie nowe.

Scena z zadaszeniem stanowi komplet i posiada wszystkie niezbędne elementy (liny, odciągi, pasy, zawiesia, elementy montażowe itp.), które są potrzebne do jej bezpiecznej eksploatacji. Całość konstrukcji powinna posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty odpowiadające polskim normom.

W cenie oferty należy uwzględnić:

1) dostawę przedmiotu zamówienia do punktu wskazanego przez Zamawiającego na terenie Piekoszów;

2) demonstracja na miejscu, tj. montaż i demontaż w/w sprzętu;

3) instruktaż i szkolenie personelu dotyczące eksploatacji i konserwacji urządzeń;

4) dostarczenie wszelkich materiałów szkoleniowych (np. instrukcje obsługi w języku polskim);

5) minimum 24-miesięczny okres gwarancji (jako kryterium oceny ofert) na dostarczoną scenę z zadaszeniem, obejmującą wszelkie elementy konstrukcyjne oraz realizację napraw gwarancyjnych dostarczonej sceny z zadaszeniem w siedzibie Zamawiającego, w terminie rozpoczęcia nie dłuższym niż 72 h od momentu zgłoszenia;

6) wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwości nabycia części zamiennych do przedmiotu zamówienia przez cały czas eksploatacji sceny, nie krócej jednakże niż 10 lat od upływu okresu gwarancji.

Parametry zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi, zaoferowane przez Wykonawcę parametry mogą być lepsze (wyższe) niż przedstawione 
opisie przedmiotu zamówienia.